## Slide 1: 微机原理与系统设计
期末复习
2024.12

## Slide 2: 题型：
单项选择题
简答题
8086汇编语言程序分析题
分析设计题

## Slide 3: 第2章 8086/8088 CPU

## Slide 4: 第2章 8086/8088 CPU
8086/8088 最大模式下 系统总线信号
  访问内存(分段、分体)：
    8086：D0～D7 、A0 ；D8～D15 、BHE；A1～A19 。 8088：D0～D7 ；A0～A19 。
    MEMR、MEMW
  访问接口(不分段) ：
    8086：D0～D7 、A0 ；D8～D15 、BHE；A1～A15 。 8088：D0～D7 ；A0～A15 。
    IOR、IOW
    接口地址译码电路需要加 AEN＝0 的条件。
独立编址
可寻址1MB
可寻址64KB
16位总线
8位总线
16位CPU
最小模式、最大模式
二者都是：

## Slide 5: 第2章 8086/8088 CPU
主存结构：分体
00000H
FFFFFH
00001H
FFFFFH
00003H
0
1
2
512K-1
0
1
2
1M-1
8088主存结构 （8位）
支持16位读写，也支持8位读写。
0000H
FFFFH
0
1
64K-1
8088 I/O结构 （8位）
00000H
FFFFEH
00002H
0
1
2
512K-1
0001H
FFFFH
0003H
0
1
32K-1
0000H
FFFEH
0002H
0
1
32K-1
8086 主存结构 （16位）
8086 I/O结构 （16位）
偶地址
奇地址
奇地址
偶地址
（）
A0 = 0
（）
A0 = 0
8086的主存和I/O是16位的
8088的主存和I/O是8位的，只支持8位读写。
无TW情况下，
一个总线周期为4T。
无TW情况下，偶地址开始的16位读写，
一个总线周期为4T。

## Slide 6: 第2章 8086/8088 CPU
主存结构：分段
启动地址：
0000H
FFFFH

## Slide 7: 第2章 8086/8088 CPU
640KB
192KB
ROM-BIOS
64KB
00000
9FFFF
F0000
FFFFF
EFFFF
常规内存
640KB
ROM-BIOS
（64KB）
外设提供 (160KB)
A0000
C7FFF
显卡
显存;
显卡ROM
主存结构：8086的1MB内存空间使用情况
中断向量区：
00000H～003FF（1KB）
启动区：
FFFF0H～FFFFFH（16个字节）
C8000
RAM
ROM
A0000～AFFFF: | VGA图形模式显存
B0000～B7FFF: | MDA单色字符模式显存
B8000～BFFFF: | CGA彩色字符模式显存
C0000～C7FFF: | 显卡ROM空间
显卡提供 (160KB)

## Slide 8: 第2章 8086/8088 CPU
形成系统总线
  最小模式
    信号
      、、
      ALE、、
    器件
      74LS373：锁存地址信号，与复用的状态信号分离
      单向驱动器 74LS244、双向驱动器 74LS245
  最大模式
    总线控制器8288
      、；、；
      ALE、DEN、
    74LS373：锁存地址信号，与复用的状态信号分离
    双向驱动器 74LS245
Notes: 𝐌/(𝑰𝑶) ̅ 和 𝐃𝐓/𝑹 ̅

## Slide 9: 第3章 8086汇编语言程序设计 一、使用寄存器
AH | AL
BH | BL
CH | CL
DH | DL
IP | 
FLAGSH | FLAGSL
SP
BP
SI
DI
CS
DS
SS
ES
Accumulator
Base
Count
Data
Stack Pointer
Base Pointer
Source Index
Destination Index
Instruction Pointer
Status Flag
Code Segment
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
AX
BX
CX
DX
访问堆栈
管理堆栈
取指令
MOV AX,[BP]
PUSH AX
POP AX

## Slide 10: 第3章 8086汇编语言程序设计 一、使用寄存器
AH | AL
BH | BL
CH | CL
DH | DL
IP | 
FLAGSH | FLAGSL
SP
BP
SI
DI
CS
DS
SS
ES
Accumulator
Base
Count
Data
Stack Pointer
Base Pointer
Source Index
Destination Index
Instruction Pointer
Status Flag
Code Segment
Data Segment
Stack Segment
Extra Segment
AX
BX
CX
DX
访问数据
访问数据
访问数据
跨段访问数据
MOV AX,[BX]
MOV AX,[SI]
MOV AX,[DI]
MOV AX,ES:[BX]
MOV AX,ES:[SI]
MOV AX,ES:[DI]

## Slide 11: 第3章 8086汇编语言程序设计 一、使用寄存器
FLAGS / PSW
 |  |  |  | OF | DF | IF | TF | SF | ZF |  | AF |  | PF |  | CF
15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0
STD ;设置方向标志（DF=1,地址自减）
CLD ;清除方向标志（DF=0,地址自增）
STI ;开中断（IF=1）
CLI ;关中断（IF=0）
Notes: NMI、CPU内部中断不可屏蔽

## Slide 12: 第3章 8086汇编语言程序设计 二、常用指令
双操作数指令格式的规定：
两个操作数尺寸必须一致。（有例外，但不要求）
两个操作数不能同时为内存。
标识符格式的规定：
第一个字符必须是字母(A～Z和a～z)、下划线( _ )、@、? 或 $，后续字符可以是数字。
不能与保留字相同。

## Slide 13: 第3章 8086汇编语言程序设计 二、常用指令
数据传送：MOV、LEA；PUSH、POP（如何管理堆栈）
子程序、返回：CALL、RET/IRET、INT n（DOS功能调用）
算术运算：ADD、ADC、INC、SUB、SBB、DEC、NEG、 MUL/IMUL、DIV/IDIV、CBW
逻辑/移位运算：AND、OR、NOT、XOR、SHL/SHR、
循环跳转：LOOP、JMP
比较测试：CMP、TEST
条件转移指令（判断相等、大、小，满足条件则跳转）
  基于CPU特定标志位的跳转指令 （JZ/JE、JNZ/JNE、JC、JNC）
  基于无符号整数比较结果的跳转指令 （JA、JAE、JB、JBE）
  基于有符号整数比较结果的跳转指令 （JG、JGE、JL、JLE）
输入/输出：IN、OUT
  超出8位的接口地址必须用DX提供(寄存器间接寻址)。
  必须用AL存放8位数据，或者用AX存放16位数据。
ROL/ROR、SAL/SAR

## Slide 14: 第3章 8086汇编语言程序设计
Jcond类指令：
基于 CPU 特定标志位的跳转指令
助记符 | 描 述 | 标志值
JZ(JE) | 为零则跳转 | ZF＝1
JNZ(JNE) | 不为零则跳转 | ZF＝0
JC | 如果设置进位标志则跳转 | CF＝1
JNC | 如果未设置进位标志则跳转 | CF＝0
JO | 如果设置溢出标志则跳转 | OF＝1
JNO | 如果未设置溢出标志则跳转 | OF＝0
JS | 如果设置符号标志则跳转 | SF＝1
JNS | 如果未设置符号标志则跳转 | SF＝0
JP | 如果设置了奇偶标志则跳转（偶） | PF＝1
JNP | 如果未设置奇偶标志则跳转（奇） | PF＝0
Notes: JS判断运算结果是否为负。

## Slide 15: 第3章 8086汇编语言程序设计
Jcond类指令：
基于无符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JA | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNBE | 不小于或等于则跳转（同JA指令）
JAE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNB | 不小于则跳转（同JAE指令）
JB | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNAE | 不大于或等于则跳转（同JB指令）
JBE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNA | 不大于则跳转（同JBE指令）
cmp leftOp,rightOp
A: Above
B: Below
E: Equal
JC
JNC

## Slide 16: 第3章 8086汇编语言程序设计
Jcond类指令：
基于有符号整数比较结果的跳转指令
助记符 | 描 述
JG | 大于则跳转（leftOp＞rightOp）
JNLE | 不小于或等于则跳转（同JG指令）
JGE | 大于或等于则跳转（leftOp≥rightOp）
JNL | 不小于则跳转（同JGE指令）
JL | 小于则跳转（leftOp＜rightOp）
JNGE | 不大于或等于则跳转（同JL指令）
JLE | 小于或等于则跳转（leftOp≤rightOp）
JNG | 不大于则跳转（同JLE指令）
G: Greater
L: Less
E: Equal
cmp leftOp,rightOp

## Slide 17: 第3章 8086汇编语言程序设计
MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 2
描述 | 从标准输出上显示一个字符，并将光标前进一个位置
接收参数 | AH = 2 DL = 字符值
返回值 | 无
调用示例 | mov ah,2 mov dl,'A' int 21h

## Slide 18: 第3章 8086汇编语言程序设计
MS-DOS功能调用（INT 21h）
INT 21h 功能 9
描述 | 在标准输出上显示以$结尾的字符串
接收参数 | AH = 9 DS:DX = 字符串的段/偏移地址
返回值 | 无
调用示例 | .data string BYTE 'This is a String$' .code mov dx,@data Mov ds,dx mov ah,9 mov dx,OFFSET string int 21h
注意 | 字符串必须以美元符号($)结尾

## Slide 19: 第3章 8086汇编语言程序设计 三、常用寻址方式
常用寻址方式
  立即寻址（只能是源操作数）
    MOV CX,100
    MOV CX,9*8+28
    COUNT=9*8+28
    MOV CX,COUNT
  直接寻址
    .DATA
    VAR1 DW 600H
    VAR2 DW 800H
    .CODE
    MOV AX,VAR1 ;或：MOV AX,[VAR1] （源操作数）
    MOV BX,VAR1+2 ;或：MOV BX,[VAR1+2] （源操作数）
  寄存器寻址
    MOV AX,BX ;源、目的操作数
MOV AX,[0]
MOV AX,[2]
MOV AX,DATA ;DATA是段名字
MOV AX,@DATA ;DATA是段名字
MOV SI,OFFSET VAR2 ;变量名字
MOV AX,[1234H]
MOV [1234H],AX
默认段寄存器为DS

## Slide 20: 第3章 8086汇编语言程序设计 三、常用寻址方式
常用寻址方式
  寄存器间接寻址：[BX]、[SI]、[DI] DX.
    MOV AX,[BX] ;源操作数
  寄存器相对寻址：(TAB为数组首地址)
    TAB[BX]、TAB[SI]、TAB[DI]
    [TAB+BX]、[TAB+SI]、[TAB+DI]
    [BX+2]、[SI+2]、[DI+2]
    .DATA
    MyDat DW 1234H
    TAB DB "Hello World!"
    .CODE
    MOV BX,6
    MOV AL,TAB[BX] ;源操作数
    MOV BX,OFFSET TAB
    MOV AL,[BX+6] ;源操作数
两种写法
访问主存数据：
访问接口：
IN AL,DX
OUT DX,AL
(DX不加中括号)
默认段寄存器为DS

## Slide 21: 第3章 8086汇编语言程序设计 三、常用寻址方式
常用寻址方式
  基址+变址寻址：
    [BX][SI]、[BX][DI]
    [BX+SI]、[BX+DI]
    MOV AL,[BX+SI] ;源操作数
    MOV AL,[BX][SI] ;源操作数
  基址+变址+相对寻址：(TAB为数组首地址)
    TAB[BX][SI]、 TAB[BX][DI]
    TAB[BX+SI]、 TAB[BX+DI]
    [TAB+BX+SI]、 [TAB+BX+DI]
    [BX+TAB][SI]、[BX+TAB][DI]
    [SI+TAB][BX]、[DI+TAB][BX]
  PC相对寻址：条件转移指令、LOOP指令。
按地址直接访问内存：DS寄存器、SI/DI/BX寄存器
两种写法
多种写法
立即数(偏移量)
基址寄存器只能是BX
变址寄存器只能是SI或DI
默认段寄存器
为DS

## Slide 22: 第3章 8086汇编语言程序设计 四、过程的定义
过程用PROC和ENDP伪指令来声明，
另外还必须给过程起一个名字（一个有效的标识符）。
main PROC
.
mov al,0Ah
call HtoASC
mov dl,al
mov ah,2
int 21h
.
mov ax,4C00h
int 21h
main ENDP
HtoASC PROC
;push ···
and al,0Fh
cmp al,9
jbe IsDEC
add al,7
IsDEC: add al,30h
;pop ···
ret
HtoASC ENDP
启动过程
创建除了启动过程之外的其它过程

## Slide 23
 |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
 | b6 b5 b4 b3b2b1b0 | 0 0 0 | 0 0 1 | 0 1 0 | 0 1 1 | 1 0 0 | 1 0 1 | 1 1 0 | 1 1 1
0 | 0 0 0 0 | NUL | DLE | Sp | 0 | @ | P | ` | p
1 | 0 0 0 1 | SOH | DC1 | ! | 1 | A | Q | a | q
2 | 0 0 1 0 | STX | DC2 | " | 2 | B | R | b | r
3 | 0 0 1 1 | ETX | DC3 | # | 3 | C | S | c | s
4 | 0 1 0 0 | EOT | DC4 | $ | 4 | D | T | d | t
5 | 0 1 0 1 | ENQ | NAK | % | 5 | E | U | e | u
6 | 0 1 1 0 | ACK | SYN | & | 6 | F | V | f | v
7 | 0 1 1 1 | BEL | ETB | ' | 7 | G | W | g | w
8 | 1 0 0 0 | BS | CAN | ( | 8 | H | X | h | x
9 | 1 0 0 1 | HT | EM | ) | 9 | I | Y | i | y
A | 1 0 1 0 | LF | SUB | * | : | J | Z | j | z
B | 1 0 1 1 | VT | ESC | + | ; | K | [ | k | {
C | 1 1 0 0 | FF | FS | , | < | L | \ | l | ¦
D | 1 1 0 1 | CR | GS | - | = | M | ] | m | }
E | 1 1 1 0 | SO | RS | . | > | N | ^ | n | ~
F | 1 1 1 1 | SI | US | / | ? | O | _ | o | DEL
ASCII编码表

## Slide 24: 第3章 8086汇编语言程序设计 五、程序举例-1
…………
.data
intarray dw 100h,200h,300h,400h
.code
main PROC
mov ax,@data
mov ds,ax
mov di,OFFSET intarray ; address of intarray
mov cx,LENGTHOF intarray ; loop counter
mov ax,0 ; zero the accumulator
L1: add ax,[di] ; add an integer
add di,TYPE intarray ; point to next integer
loop L1 ; repeat until CX = 0
……
main ENDP
END main
数组求和
4
2
Notes: 求平均值：
mov dx , 0
mov bx , LENGTHOF intarray
div bx ; 商在AX

## Slide 25: 第3章 8086汇编语言程序设计 五、程序举例-2
…………
.data
source db "This is the source string",0
target db SIZEOF source DUP(0)
.code
main PROC
mov ax,@data
mov ds,ax
mov si,0 ; index register
mov cx,SIZEOF source ; loop counter
L1: mov al,source[si] ; get a character from source
mov target[si],al ; store it in the target
inc si ; move to next character
loop L1 ; repeat for entire string
……
main ENDP
END main
拷贝字符串
26
26

## Slide 26: 第3章 8086汇编语言程序设计 五、程序举例-3
用汇编语言实现下面的表达式计算：
unsigned char var1 = 3, var2 = 37, var3 = 8;
unsigned short var4;
var4 = (unsigned short)((var1 * 5) + (var2 % var3));
.data
var1 db 3
var2 db 37
var3 db 8
var4 dw ?
.code
mov ax,@data
mov ds,ax
mov al,5
mul var1
mov bx,ax
mov al,var2
mov ah,0
div var3
mov cx,0
mov cl,ah
add bx,cx
mov var4,bx

## Slide 27: 第3章 8086汇编语言程序设计 五、程序举例-4
求两个8位变量之和，结果用16位表示。
.data
var1 db 200 ;C8h
var2 db 150 ;96h
sum dw ?
.code
;解释为无符号数
mov ax,0
mov al,var1
add al,var2
adc ah,0
mov sum,ax ;350(015Eh)
.data
var1 db 200 ;-56(C8h)
var2 db 150 ;-106(96h)
sum dw ?
.code
;解释为有符号数
mov al,var1
cbw
mov bx,ax
mov al,var2
cbw
add ax,bx
mov sum,ax ;-162(FF5Eh)

## Slide 28: 第3章 8086汇编语言程序设计 五、程序举例-5
将 V1、V2、V3 三个变量中的最大值送入AX寄存器。
.data
V1 WORD 23
V2 WORD 0
V3 WORD -1
.code
mov ax,V1 ;assume V1 is largest
cmp ax,V2 ;if ax >= V2 then
jae L1 ; jump to L1
mov ax,V2 ;else move V2 to ax
L1: cmp ax,V3 ;if ax >= V3 then
jae L2 ; jump to L2
mov ax,V3 ;else move V3 to ax
L2: ……
jnc
jnc

## Slide 29: 第4章 总线与驱动控制
总线
片内总线：连接芯片内部各功能部件，距离短、传输速率极高。
  系统总线（内总线）: 连接CPU、主存、显卡等高速功能部件。
  通信总线（外总线、I/O总线）: 计算机-计算机、计算机-外设。
总线
并行总线：计算机内部高速部件近距离连接，高频率时
  时钟偏移
  线间串扰
串行总线
  无需考虑时钟偏移和串扰问题， 故可通过提高频率来提高数据传输率。
  常用于长距离通信及计算机网络。
  在短距离应用中性能也已超过并行总线。
（按数据传输位数）
（按位置、连接层次）

## Slide 30: 第4章 总线与驱动控制
常见总线
  系统总线（内总线）
    ISA：并行，8086/8088系统总线的延伸，支持多主控
    PCI：并行，不依赖于具体的处理器，支持PnP、多主控
    PCIe：串行，目前的主流，支持PnP、多主控
  通信总线（外总线、I/O总线）
    RS232C：串行
    USB：串行，目前主流
    ATA：并行，用来连接机械硬盘、光驱
    SATA：串行，主要用来连接机械硬盘、光驱
防止总线竞争问题：三态控制，分时使用。
解决总线负载问题：驱动器、缓冲器。
  直流负载
  交流负载

## Slide 31: 第4章 总线与驱动控制
【P125，例4.1】
某门电路
IIH＝0.1mA，IIL＝0.2mA，Cin＝5pF
IOH＝16mA，IOL＝22mA，CP＝250pF
① 直流负载：高电平时 16mA / 0.1mA ＝ 160个
低电平时 22mA / 0.2mA ＝ 110个
② 交流负载：250pF / 5pF ＝ 50个
驱动相同参数 的负载， 可驱动多少个门?
110个
50个

## Slide 32: 第5章 存储器设计
半导体存储器：
随机读写存储器
（RAM）
只读存储器
（ROM）
静态RAM(SRAM)：双稳态元件
动态RAM(DRAM)：电容
掩模工艺ROM
可一次编程ROM：PROM
可擦写的PROM： EPROM
E2PROM
SDR/DDR SDRAM
Flash
NOR
NAND
SRAM、DRAM、EPROM、E2PROM 特点
引脚：地址、数据、读、写、片选

## Slide 33: 第5章 存储器设计
主存地址译码电路、 接口地址译码电路 的设计方法
  实现形式
    逻辑门
    逻辑门＋74LS138
    PROM
    数字比较器
  对于8086的16位总线，
    加入 A0 ＝ 0 条件，译码出来的为偶地址， 通过D0～D7传输数据；
    加入 ＝ 0 条件，译码出来的为奇地址， 通过D8～D15传输数据。

## Slide 34: 第5章 存储器设计
给定SRAM芯片、给定地址范围，构成8086主存，利用8086汇编语言编写该地址范围的主存测试程序。
  根据引脚，确定SRAM芯片的容量。
  根据地址范围，确定需要的SRAM芯片个数。
  SRAM位扩展＋字扩展电路设计。
  汇编语言编程：
    对于8086系统， 要掌握16位主存读写、8位主存读写的方法。
    LOOP循环、条件判断/分支的实现。

## Slide 35: 第5章 存储器设计
利用2732和6264构成从00000H～02FFFH的ROM存储区和从03000H～06FFFH的RAM存储区。画出与8088系统总线的连接图。（不考虑板内总线驱动）
【分析】
ROM区：
RAM区：
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | …… | A0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | Ｘ | Ｘ | Ｘ
3片
ROM
2片
RAM
4K×8bit EPROM，A11～A0
8K×8bit SRAM，A12～A0
02FFFH-00000H+1
06FFFH-03000H+1
= 3000H
= 3×4K
= 12K
→ 需3片
= 4000H
= 4×4K
= 16K
→ 需2片
例-1

## Slide 36: 第5章 存储器设计
例-1

## Slide 37: 第5章 存储器设计
例-2
现有容量为 8K×8bit 和 4K×8bit 的 SRAM 芯片。
在8086系统中，
（1）利用这样的芯片构成地址范围为C2000H～C7FFFH的内存，画出最大模式下包括总线驱动在内的此芯片与系统总线的连接图（译码器件自行选择，尽量选择容量大的芯片）。
（2）试编写8086汇编语言程序，从地址C2000H开始，依次写入数据，直到地址C7FFFH。要求数据从0开始，每写入一个字节后数据加1，即写入数据依次为：00H、01H、02H、03H、……、FEH、FFH、 00H、01H、……。然后逐个单元读出比较，若有错，则在DL中写入01H，退出检测；若每个单元均对，则在DL写入00H。

## Slide 38: 第5章 存储器设计
例-2
现有容量为 8K×8bit 和 4K×8bit 的 SRAM 芯片。
构成8086系统内存，地址范围C2000H～C7FFFH。
内存地址分析：
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | ～ | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | ～ | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | x | ～ | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | ～ | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | x | ～ | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | x | ～ | x | x | x | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | x | ～ | x | x | x | x | x
C8000H－C2000H＝6000H，即24K，则：
需要 8K×8bit 芯片2片；需要 4K×8bit 芯片2片。
8K×8bit 芯片地址线：A0～A12 ，数据线：D0～D7
4K×8bit 芯片地址线：A0～A11 ，数据线：D0～D7
可用3-8译码器实现

## Slide 39
D0～D7
A0～A12
CS
WE
OE
D0’～D7’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
A0’
D0～D7
A0～A12
CS
WE
OE
D8’～D15’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
BHE’
≥1
≥1
D0’～D7’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
A0’
D8’～D15’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
BHE’
≥1
≥1
&
&
A19
A18
A17
MEMR’
MEMW’
A15
A14
A13’
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y1
Y2
74LS138
译码
A16
≥1
Y3
&
CS8K
CS4K
CS4K
CS8K
8KB
SRAM
8KB
SRAM
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
4KB
SRAM
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
4KB
SRAM
SRAM
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | ～ | A1 | A0
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ～ | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ～ | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ～ | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ～ | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ～ | x | x
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ～ | x | x
需要 8K×8bit 芯片2片；
需要 4K×8bit 芯片2片。
构成8086系统内存，
地址范围C2000H～C7FFFH。

## Slide 40
D0～D7
A0～A12
CS
WE
OE
D0’～D7’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
A0’
D0～D7
A0～A12
CS
WE
OE
D8’～D15’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
BHE’
≥1
≥1
D0’～D7’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
A0’
D8’～D15’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
BHE’
≥1
≥1
&
&
A19
A18
A17
MEMR’
MEMW’
A15
A14
A13’
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y1
Y2
74LS138
译码
A16
≥1
Y3
&
CS8K
CS4K
CS4K
CS8K
8KB
SRAM
8KB
SRAM
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
4KB
SRAM
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
4KB
SRAM
SRAM
A B
74LS245
DIR
OE
74LS244×3片
E2
E1
D0～D7
A1～A13
MEMR’
MEMR
MEMW
D0’～D7’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
&
CS1
CS3
A B
74LS245
DIR
OE
D8～D15
MEMR’
D8’～D15’
&
CS2
CS4
BHE’
A0’
BHE
A0
A Y
双向驱动
单向驱动
CS1
CS3
CS2
CS4

## Slide 41
D0～D7
A0～A12
WE
CS
OE
A B
74LS245
DIR
OE
74LS244×3片
E2
E1
D0～D7
A1～A13
MEMR’
MEMR
MEMW
D0’～D7’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
D0’～D7’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
≥1
A0’
D0～D7
A0～A12
WE
CS
OE
D8’～D15’
A1’～A13’
MEMR’
MEMW’
≥1
BHE’
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
D0’～D7’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
≥1
A0’
D0～D7
A0～A11
WE
CS
OE
D8’～D15’
A1’～A12’
MEMR’
MEMW’
≥1
BHE’
&
CS1
CS3
A B
74LS245
DIR
OE
D8～D15
MEMR’
D8’～D15’
&
CS2
CS4
BHE’
A0’
BHE
A0
CS1
CS3
CS2
CS4
A Y
&
&
A19
A18
A17
MEMR’
MEMW’
A15
A14
A13’
G1
G2A
G2B
C
B
A
Y1
Y2
74LS138
译码
双向驱动
单向驱动
A16
≥1
Y3
&
CS8K
CS4K
CS4K
CS8K
8KB
SRAM
8KB
SRAM
4KB
SRAM
4KB
SRAM
SRAM
8
0
8
6
总
线

## Slide 42
START: MOV AX,0C200H
MOV DS,AX
MOV BX,0
MOV CX,6000H
MOV AL,0
WRITE: MOV [BX],AL
INC BX
INC AL
LOOP WRITE
MOV BX,0
MOV CX,6000H
MOV AL,0
CHECK: CMP AL,[BX]
JNZ ERROR
INC BX
INC AL
LOOP CHECK
MOV DL,0
JMP NEXT
ERROR: MOV DL,1
NEXT: ……
参考程序
START: MOV AX,0C200H
MOV DS,AX
MOV BX,0
MOV CX,3000H
MOV AX,0100H
WRITE: MOV [BX],AX
ADD BX,2
ADD AH,2
ADD AL,2
LOOP WRITE
MOV BX,0
MOV CX,3000H
MOV AX,0100H
CHECK: CMP AX,[BX]
JNZ ERROR
ADD BX,2
ADD AH,2
ADD AL,2
LOOP CHECK
MOV DL,0
JMP NEXT
ERROR: MOV DL,1
NEXT: ……
方案2:
16位写
方案1:
8位写
C2000H
～
C7FFFH
00H
01H
02H
03H
…
FEH
FFH

## Slide 43
START: MOV AX,0C200H
MOV DS,AX
MOV BX,0
MOV CX,6000H
MOV AL,0
WRITE: MOV [BX],AL
INC BX
INC AL
LOOP WRITE
MOV BX,0
MOV CX,6000H
MOV AL,0
CHECK: CMP AL,[BX]
JNZ ERROR
INC BX
INC AL
LOOP CHECK
MOV DL,0
JMP NEXT
ERROR: MOV DL,1
NEXT: ……
参考程序
不同单元写入不同数据，
写完所有单元，然后检查。
START: MOV AX,0C200H
MOV DS,AX
MOV BX,0
MOV CX,6000H
MOV AL,55H
WTCHK: MOV [BX],AL
;MOV BYTE PTR[BX],55H
CMP [BX],AL
;CMP AL,[BX]
;CMP BYTE PTR[BX],55H
JNZ ERROR
INC BX
LOOP WTCHK
MOV DL,0
JMP NEXT
ERROR: MOV DL,1
NEXT: ……
所有单元写入55H，
可以合并两个循环
都可以
都可以

## Slide 44: 第5章 存储器设计
例-3
将两片E2PROM 98C64A芯片连接到8086总线。
A1～A13
A0
A1～A13
D8～D15
“线与”逻辑
将内存B0000H开始的顺序16KB数据写入此电路的E2PROM中。
4000H
5C000H～5FFFFH
START: MOV AX,0B000H
MOV DS,AX
MOV AX,5C00H
MOV ES,AX
MOV BX,0
MOV CX,2000H
TRANS: MOV AX,[BX]
MOV ES:[BX],AX
WAIT: MOV DX,4000H
IN AL,DX
TEST AL,80H
JZ WAIT
ADD BX,2
LOOP TRANS
……
SHL AL,1
JNC WAIT

## Slide 45: 第5章 存储器设计
现有容量为32K×4bit的SRAM芯片。
在8086系统中，利用这样的芯片构成从88000H～97FFFH的内存，画出最大模式下包括总线驱动在内的此芯片与系统总线的连接图（译码器件自行选择）。
例-4
【解】
98000H－88000H＝10000H，即64K，则：
需要芯片片数＝64KB/(32K×0.5B)＝4片。
SRAM芯片 地址线：A0～A14
数据线：D0～D3
地址分析：
A19 | A18 | A17 | A16 | A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | … | A1 | A0
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | … | 0 | 0
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | … | 1 | 1
片内地址
可用3-8译码器实现

## Slide 46
88000H～ 97FFFH
CS1
CS2
分开画也可以
驱动 D0～D7 的，E 接 CS1
驱动 D8～D15 的，E 接 CS2

## Slide 47: 第6章 输入/输出技术
无条件传送（按键、发光二极管）
程序查询
中断
DMA

## Slide 48: 第6章 输入/输出技术 一、中断
8086＋8259： 中断请求、中断响应、中断处理、中断返回的过程。
可编程中断控制器8259的工作流程
  管理外设、接口的中断请求， 其中断请求信号连接8086/8088的INTR引脚。
  中断判优。
  如何设置中断向量码： 中断向量码、中断向量表地址、中断处理程序首地址之间的关系。
D7 | D6 | D5 | D4 | D3 | D2 | D1 | D0
ICW2：
可写, 中断向量码的高5位
000～111分别对应IR0～IR7 , 由8259根据中断源的序号自动填入。
（不可写）

## Slide 49
④
③
②
INTR请求中断
SUB AL , 2
JZ 010D
0:11C | 类型47H 中断向量
120 | 50
121 | 20
122 | 00
123 | A0
124 | 类型49H 中断向量
PUSH regs
STI
中断处理
CLI
Send EOI
POP regs
IRET
中断处理程序
2050
A000
IP
CS
A000:2050
向量地址
＝48H×4＝120H
①
⑤
⑥
⑦
⑧
1）Flags压栈
2）关中断
(0→IF , 0→TF) 3）CS、IP 压栈
x86中断响应过程 (以外部中断为例)
1413:0105
1413:0107
Flags
1413
0107
SP→
Flags
1413
0107
SP→
堆栈
堆栈
→IP
→CS
→Flags
第一次 INTA
第二次 INTA， 取中断向量码 n＝48H
(n×4) → IP，
(n×4＋2) → CS
⑤
……
……
主 存
类 型
48H
中 断
向 量
主 存
⑦
硬件完成
硬件完成
软件完成

## Slide 50: 第6章 输入/输出技术 一、中断
8259 级联
单片8259可支持8个中断源。
采用多片8259级连，可最多支持64个中断源。
  级连时只能有一片8259为主片， 其余的均为从属片。
  n片8259可支持7n+1个中断源。(n≤9)
8(n－1)＋(8－(n－1))
＝ 8n－ 8 ＋ 8 － n ＋ 1
＝ 7n＋1 (n≤9)

## Slide 51: 第6章 输入/输出技术 一、中断
8259 寄存器寻址
CS | RD | WR | A0 | D4 | D3 | 读写操作
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 写 OCW2
 |  |  | 0 | 0 | 1 | 写 OCW3
 |  |  | 0 | 1 | x | 写 ICW1
 |  |  | 1 | x | x | 写 ICW2,ICW3,ICW4(顺序写入), OCW1 / IMR
0 | 0 | 1 | 0 | x | x | 读出 IRR、ISR（与写OCW3配合）
 |  |  | 1 | x | x | 读出 OCW1 / IMR
写
读

## Slide 52: 第6章 输入/输出技术 一、中断
8259初始化 － ICW1：初始化字
初始化8259必须从ICW1开始：
写ICW1意味着重新初始化8259
写入ICW1后，8259的状态如下：
  清除 ISR 和 IMR（全0）；
  固定优先级：IR0 最高，IR7 最低；
  一般屏蔽、非自动EOI
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
13H

## Slide 53: 第7章 8255、8253 应用
给定地址范围， 设计8255与8086/8088总线的连接电路。
利用8255方式0连接某外设 (发光二极管、开关、DAC、ADC)
用8086汇编语言编写8255初始化程序， 以及控制外设的程序。
结合第8章的内容：
数码管、按键
光电隔离器件
D/A、A/D
8255

## Slide 54: 第7章 8255、8253 应用
A口
  方式 0 ：输入、输出
  方式 1 ：输入、输出
  方式 2 ：双向
PC4～PC7
  方式 0 ：输入、输出
  PC3～PC7借给方式1/方式2下的A口
B口
  方式 0 ：输入、输出
  方式 1 ：输入、输出
PC0～PC3
  方式 0 ：输入、输出
  PC0～PC2借给方式1下的B口
8255：

## Slide 55: 第7章 8255、8253 应用 例-1
12位A/D变换器(比如AD574)的工作时序图如图所示。
在引脚送一个宽度≥1μs的负脉冲，则A/D变换器开始工作， STS信号变为高电平，将输入的模拟电压转换成12位的数字量；当变换结束，其STS信号变低，即可通过D0～D11读取变换结果。
将图中的A/D变换器与8255相连接，并将8255连接至8088总线，可用的接口地址范围为 0060H～0063H。
（1）设计电路，并编写8255初始化程序。
（2）编写8088汇编语言程序，通过8255控制A/D变换器变换一次数据，将数据存储在DATA开始连续两个字节的内存单元中。

## Slide 56: 第7章 8255、8253 应用 例-1
MOV DX,0063H
MOV AL,10011010B
OUT DX,AL
MOV DX,0062H
MOV AL,1
OUT DX,AL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0060～0063H
方式0
8255初始化程序：
MOV AL,00000001B
OUT DX,AL

## Slide 57: 第7章 8255、8253 应用 例-1
MOV DX,SEG DATA ;DATA为变量名
MOV DS,DX
MOV SI,OFFSET DATA
ACQUQ: MOV DX,0062H ;C口
MOV AL,00H
OUT DX,AL
CALL Delay1us ;延时1us
MOV AL,01H
OUT DX,AL
NOP
WAIT: IN AL,DX ;读C口
TEST AL,80H
JNZ WAIT
MOV DX,0060H ;A口
IN AL,DX
MOV [SI],AL ;存储数据低8位
INC SI
MOV DX,0061H ;B口
IN AL,DX
AND AL,0FH
MOV [SI],AL ;存储数据高8位
①
②
③
④
Notes: 可以不用等待，用("BUSY" ) ̅上升沿产生中断，中断服务程序中保护现场、③+④、恢复现场、IRET。

## Slide 58: 第7章 8255、8253 应用
6种工作方式：时钟周期T，计数初值n
  产生1个宽度为n·T的负脉冲
    方式0：写入计数初值，负脉冲开始。
    方式1：写入计数初值后，Gate上升沿，负脉冲开始。
  方式2：产生周期为n·T、宽度为T的周期重复的负脉冲
  方式3：产生周期为n·T的方波
  经过时间n·T后，产生1个宽度为T的负脉冲
    方式4：写入计数初值，马上开始计数。
    方式5：写入计数初值后， Gate上升沿，开始计数。
8253连接至8086/8088总线。
8253的多个计数器串联使用。
分析8253初始化程序，确定8253工作方式、计数初值、 输出信号的波形；或 根据输出信号的波形， 分析各计数器的工作方式、计数初值。
8253

## Slide 59: 8253的6种工作方式总结
方式0和方式1：
CLK
Timer
GATE
OUT
计数初值 n
时钟周期 T
n·T
方式0：写入 n
方式1：Gate
OUT：
GATE
方式0： 暂停计数
方式1： 重新计数
T

## Slide 60: 8253的6种工作方式总结
方式2和方式3：
CLK
Timer
GATE
OUT
计数初值 n ；时钟周期 T
方式2
OUT：
n·T
1·T
方式3
OUT：
n·T
n为偶数
n为奇数
GATE：
禁止计数 , OUT高
允许计数
重新计数
T

## Slide 61: 8253的6种工作方式总结
方式4和方式5：
CLK
Timer
GATE
OUT
计数初值 n
时钟周期 T
n·T
方式4：写入 n
方式5：Gate
OUT：
GATE
方式4： 暂停计数
方式5： 重新计数
1·T
T

## Slide 62: 可编程定时/计数器8253的串联使用
如果希望定时时间更长（输出信号的周期更长）， 如何实现？
—— 多个定时/计数器串联使用。
一、单个定时/计数器的限制
CLK0
8253 Timer0
GATE0
OUT0
+5V
fCLK＝ 2MHz
TCLK＝0.5μs
一个计数器的最长定时时间
＝最大计数值 nmax× 时钟周期 TCLK
＝65536×0.5μs
＝32.768ms
方式3
T≤32.768ms

## Slide 63: 可编程定时/计数器8253的串联使用
这种设计的适用场合：
要求输出信号为方波或周期性的负脉冲。
对输出负脉冲的宽度没有要求。
单个定时/计数器的定时时间不够。
二、多个定时/计数器串联使用
CLK0
8253 Timer0
GATE0
OUT0
+5V
CLK1
8253 Timer1
GATE1
OUT1
+5V
方式2或方式3
方式2或方式3
TCLK
TOUT
n0
n1
计数值为 n0
计数值为 n1
TOUT 即 总定时时间，
TOUT ＝ (n0×n1)×TCLK ，
只需满足 n0×n1＝TOUT / TCLK 即可。
fCLK＝2MHz，
TCLK＝0.5μs，
产生方波或负脉冲，
周期是100ms，
n0×n1 ＝100ms/0.5μs
＝200000
＝1000×200
【例】

## Slide 64: 多个定时/计数器串联使用
优点：TOUT1是32位计数器的定时结果。
限制：TOUT1必须是W的整数倍。
要求输出为指定宽度的周期性负脉冲，如何设计？
【方法1】
CLK0
8253 Timer0
GATE0
OUT0
+5V
CLK1
8253 Timer1
GATE1
OUT1
+5V
方式2或方式3
方式2
TCLK
n0
n1
TOUT0＝W
TOUT1
W
TOUT0＝W，
n0 ＝ W / TCLK
n1 ＝ TOUT1 / W
即：Timer0 定时时间为 W;
Timer1 定时时间为 TOUT1 。
TCLK＝0.5μs
2ms
10ms
n0＝2ms/0.5μs＝4000
n1＝10ms/2ms＝5
如何产生宽度是3ms、周期是10ms的负脉冲？

## Slide 65: 多个定时/计数器串联使用
优点：TOUT1可以不是W的整数倍。
限制：TOUT1是16位计数器的定时结果。
要求输出为指定宽度的周期性负脉冲，如何设计？
【方法2】
CLK0
8253 Timer0
GATE0
OUT0
+5V
CLK1
8253 Timer1
GATE1
OUT1
方式2或方式3
方式1
TCLK
n0
n1
TOUT1
W
TOUT0＝TOUT1
n0 ＝ TOUT1 / TCLK
n1 ＝ W / TCLK
要求 W ＜ TOUT1
即: Timer0/1的定时时间为 TOUT1和W。
TCLK＝0.5μs
3ms
10ms
n0＝10ms/0.5μs＝20000
n1＝3ms/0.5μs＝6000

## Slide 66: 多个定时/计数器串联使用
根据上述分析，可以
设计8253硬件连接电路；
  8253与8086/8088系统总线侧的连接；
  8253的计数器0、计数器1之间的连接。
设计8253初始化程序。
  写方式字：工作在方式几
  写计数值：定时时间 / 时钟周期

## Slide 67: 第7章 8255、8253 应用 例-2
已知加到8253上的时钟 信号频率为2MHz， 若利用计数器0、1 和 2 产生如下信号：
周期20μs的方波；
周期1s的负脉冲；
周期10s的负脉冲。
试说明如何连接，并 确定工作方式、计数值。
计数器0：方式3 n0＝20μs/0.5μs＝40
计数器1：方式2 n1＝1s/20μs＝50000
计数器2：方式2 n2＝10s/1s＝10
A15 | A14 | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | A8 | A7 | A6 | A5 | A4 | A3 | A2 | A1 | A0
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | x
地址范围：
BC08H～BC0BH
Notes: 正脉冲：加反相器。
计数器2：若时钟周期20μs，计数值＝10s/20μs＝500000，超过65536，无法实现。

## Slide 68: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
LED 数码管接口
  静态显示
  动态显示
键盘接口（矩阵式扫描键盘） 键盘扫描的原理及过程
光电隔离接口
D/A、A/D：结合第7章的8255

## Slide 69: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
位选择
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器
in
out
Darlington
Transistor
LED接口

## Slide 70: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器
1
0
0
0
0
1
1
1
位选择
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
LED接口

## Slide 71: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器
0
0
1
0
1
0
1
1
位选择
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
0
1
0
LED接口

## Slide 72: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器
0
1
0
0
1
1
0
1
位选择
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
0
1
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
0
LED接口

## Slide 73: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
a
b
c
d
e
f
g
dp
dp
g
f
e
d
c
b
a
3
LED数码管动态显示电路
2
1
0
段编码
MC1413
限流电阻
锁存器
锁存器
驱动器
0
0
0
1
1
1
1
0
位选择
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
1
0
1
0
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
1
0
LED接口

## Slide 74: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
键盘矩阵
0
0
0
0
1
1
1
1

## Slide 75: 第8章 基于ISA总线的I/O接口设计
键盘矩阵
0
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1