## Slide 1: 3.4 交换机和路由器
网络连接可以采用多种连接设备，但不同的连接设备工作性质有很大的区别，性能各异。
交换机和路由器是最常用的网络连接设备。而其中路由器用于连接多个网络，它不是一个纯硬件设备，通过运行不同的路由协议实现网络之间的数据连接。

## Slide 2: 第1层设备：Repeater & Hub
第1层设备扩展了冲突域，但并不控制冲突域。
Notes: The history of how Ethernet handles collisions and collision domains dates back to research at the University of Hawaii in 1970. In its attempts to develop a wireless communication system for the islands of Hawaii, university researchers developed a protocol called Aloha. The Ethernet protocol is actually based on the Aloha protocol.
One important skill for a networking professional is the ability to recognize collision domains. Connecting several computers to a single shared-access medium that has no other networking devices attached creates a collision domain. This situation limits the number of computers that can use the medium, also called a segment. Layer 1 devices extend but do not control collision domains.
Layer 2 devices segment or divide collision domains. Controlling frame propagation using the MAC address assigned to every Ethernet device performs this function. Layer 3 devices, like Layer 2 devices, do not forward collisions. Because of this, the use of Layer 3 devices in a network has the effect of breaking up collision domains into smaller domains.

## Slide 3: 网桥（Bridge）
早期时候，不同网段之间的连接使用网桥。
如果目的设备与数据帧处在同一个网段中，那么网桥将阻止（block）该帧进入其它网段。这个过程称为过滤（filtering）；
如果目的设备位于不同的网段上，那么网桥将转发（forward）该帧到适当的网段上；
如果目的地址对网桥是未知的，那么网桥将把数据帧转发到除接收该帧的端口之外的所有端口。这个过程称为泛洪（flooding）
Notes: Layer 2 device , PDU is frame
There are times when it is necessary to break up a large LAN into smaller, more easily managed segments. This decreases the amount of traffic on a single LAN and can extend the geographical area past what a single LAN can support.
The function of the bridge is to make intelligent decisions about whether or not to pass signals on to the next segment of a network.
When a bridge receives a frame on the network, the destination MAC address is looked up in the bridge table to determine whether to filter, flood, or copy the frame onto another segment. This decision process occurs as follows: [shown as the figure]
Flash的3,4说明在一个网段与不在一个网段的数据传输（mac寻址），说明若是hub或repeater数据将如何传播

## Slide 4: 交换机（Switch）
交换机有时也被称为多端口网桥。
与网桥一样，交换机也会接收来自网络上不同计算机的数据分组，并学习关于这些数据分组的特定信息。
交换机用这些信息来构建转发表，以确定被一台计算机发往其它计算机的各种数据的目的位置。
Notes: A switch is sometimes described as a multiport bridge. While a typical bridge may have just two ports linking two network segments, the switch can have multiple ports depending on how many network segments are to be linked.
基于硬件转发，bridge基于软件转发

## Slide 5: 交换机 vs 网桥
网桥是根据目的MAC地址来确定是否将帧转发到其它的网段（网桥一般只有两个端口）。
交换机则会选择目标设备或工作站所连接的端口（交换机具有多个端口，分别连接多个网段）。

## Slide 6: 交换机的功能
“交换数据帧” —— 该操作是一个从输入介质上接收帧然后从输出介质上发送出去的过程；
“交换表的维护” —— 交换机建立和维护交换表，并查找环路。
所有的交换设备都完成两种基本操作：
Notes: In data communications today, all switching equipment performs two basic operations.
The first operation is called switching data frames. Switching data frames is the process by which a frame is received on an input medium and then transmitted to an output medium.
The second is the maintenance of switching operations where switches build and maintain switching tables and search for loops.

## Slide 7: 交换机的优势
采用交换机的优点：
允许多个用户实现并行通信，在共享介质上实现了可用带宽利用率的最大化。
Notes: Segment, collision
Benefit:
1,an Ethernet switch allows many users to communicate in parallel through the use of virtual circuits and dedicated network segments in a virtually collision-free environment.
2,moving to a switched LAN environment is very cost effective because existing hardware and cabling can be reused.

## Slide 8: 第2层设备：分段
第2层设备利用分配给每个以太网设备的MAC地址来控制帧的传播，从而实现了冲突域的分割。

## Slide 9: 交换式网络
共享传输介质（所有站点在同一个冲突域）的局域网已经难以满足网络通信的需求，因此交换式网络技术应运而生。即把一个局域网划分成多个小型局域网，通过2层交换机把它们互联起来。因为交换机的每个口都是一个冲突域，所以每个端口都可以同时传输信息，提高了网络性能。此外，交换机的加入，可以使局域网范围高度扩充，地理位置更加分散。

## Slide 10: 交换式网络工作原理

## Slide 11: 交换式网络工作原理

## Slide 12: 第2层广播
为了在所有的冲突域之间进行通信，必须在OSI模型的第2层上使用广播（Broadcast）和组播（Multicast）帧。
广播帧的目的MAC地址是0xFFFF FFFF FFFF，这个地址可以被每个主机上的网卡所识别。
Notes: To communicate with all collision domains, protocols use broadcast and multicast frames at Layer 2 of the OSI model. When a node needs to communicate with all hosts on the network, it sends a broadcast frame with a destination MAC address 0xFFFFFFFFFFFF. This is an address to which the network interface card (NIC) of every host must respond.
Layer 2 devices must flood all broadcast and multicast traffic. The accumulation of broadcast and multicast traffic from each device in the network is referred to as broadcast radiation. In some cases, the circulation of broadcast radiation can saturate the network so that there is no bandwidth left for application data. In this case, new network connections cannot be established, and existing connections may be dropped, a situation known as a broadcast storm. The probability of broadcast storms increases as the switched network grows.

## Slide 13: 第2层广播
第2层设备将“泛洪”所有的广播和组播通信量；网络中每个设备传输的广播和组播通信量累积起来被称之为“广播辐射” （Broadcast radiation）。
大规模的广播辐射会显著地降低网络上主机的性能，因为网卡必须中断CPU来处理所接收到的每个广播和组播分组。
广播分组主要来源于：
  ARP请求
  路由协议（例如RIP所发送的路由选择表，等）

## Slide 14: 广播域（Broadcast Domain）
将局域网分割成多个冲突域有利于同时进行多重数据的传播，提高网络性能。但如果广播在通过第2层设备的时候超过了设备的负荷，则会降低整个局域网的性能。
广播域是指由第2层设备所连接的一组冲突域。
Notes: 8.2 Collision Domains and Broadcast Domains
8.2.5 Broadcast domains
A broadcast domain is a grouping of collision domains that are connected by Layer 2 devices. Breaking up a LAN into multiple collision domains increases the opportunity for each host in the network to gain access to the media. This effectively reduces the chance of collisions and increases available bandwidth for every host. But broadcasts are forwarded by Layer 2 devices and if excessive, can reduce the efficiency of the entire LAN. Broadcasts have to be controlled at Layer 3, as Layer 2 and Layer 1 devices have no way of controlling them. The total size of a broadcast domain can be identified by looking at all of the collision domains that the same broadcast frame is processed by. In other words, all the nodes that are a part of that network segment bounded by a layer three device. Broadcast domains are controlled at Layer 3 because routers do not forward broadcasts. Routers actually work at Layers 1, 2, and 3. They, like all Layer 1 devices, have a physical connection to, and transmit data onto, the media. They have a Layer 2 encapsulation on all interfaces and perform just like any other Layer 2 device. It is Layer 3 that allows the router to segment broadcast domains.
Broadcast domains are controlled at Layer 3 because routers do not forward broadcasts.

## Slide 15: 广播域（Broadcast Domain）
广播域的范围由第3层设备所控制，因为路由器不转发广播；路由器转发包是基于目标IP地址而不是MAC地址。
第1层和第2层设备都转发广播帧，所以整个广播域的大小可以通过辨别所有传递相同广播帧的冲突域来确定。
Notes: 8.2 Collision Domains and Broadcast Domains
8.2.5 Broadcast domains
A broadcast domain is a grouping of collision domains that are connected by Layer 2 devices. Breaking up a LAN into multiple collision domains increases the opportunity for each host in the network to gain access to the media. This effectively reduces the chance of collisions and increases available bandwidth for every host. But broadcasts are forwarded by Layer 2 devices and if excessive, can reduce the efficiency of the entire LAN. Broadcasts have to be controlled at Layer 3, as Layer 2 and Layer 1 devices have no way of controlling them. The total size of a broadcast domain can be identified by looking at all of the collision domains that the same broadcast frame is processed by. In other words, all the nodes that are a part of that network segment bounded by a layer three device. Broadcast domains are controlled at Layer 3 because routers do not forward broadcasts. Routers actually work at Layers 1, 2, and 3. They, like all Layer 1 devices, have a physical connection to, and transmit data onto, the media. They have a Layer 2 encapsulation on all interfaces and perform just like any other Layer 2 device. It is Layer 3 that allows the router to segment broadcast domains.
Broadcast domains are controlled at Layer 3 because routers do not forward broadcasts.

## Slide 16: 二层交换机：分割了冲突域，但是不能划分广播域
广播帧
目的mac地址： 0xFFFF FFFF FFFF

## Slide 17: 广播风暴
0260.60AA.AAAA
0260.60BB.BBBB
广播帧
目的mac地址： 0xFFFF FFFF FFFF
良好的交换机2层协议可以避免广播风暴，如STP协议（生成树协议）

## Slide 18: STP协议
STP (Spanning Tree Protocol)——生成树协议
    如何避免广播风暴？
    工作原理？

## Slide 19: STP: 控制网络冗余
选择根网桥
计算最佳路径
堵塞备用路径
最佳路径发生故障时，启用备用路径
目的：减少广播包数量，又保证广播包到达所有节点
根网桥
非根网桥
×

## Slide 20: STP状态
监听
阻塞
学习
转发
监听BPDU
发送和接收BPDU
选举根网桥，选择根端口和指定端口
可以生成MAC地址表
发送和接收BPDU
发送和接收数据
发送和接收BPDU

## Slide 21: 其他STP协议
RSTP (IEEE 802.1w)
PVST （per-VLAN spanning tree, VLAN独立生成树协议）
MISTP（Multi-Instance Spanning Tree Protocol，多实例STP）

## Slide 22: 路由器（Router）
工作在OSI模型的第三层：网络层
根据IP地址转发包
实现了广播域的划分
Cisco 2811路由器

## Slide 23: 网络互联设备比较
设备工作层次不同
第1层设备：工作在OSI模型的第一层——物理层，包括中继器和集线器
第2层设备：工作在OSI模型的第二层——数据链路层，包括网桥和交换机
第3层设备：工作在OSI模型的第三层——网络层，包括网关和路由器
以上设备：
对冲突域的划分不同
对广播域的划分不同

## Slide 24: 冲突域分割
第2层、第3层联网设备可以用来划定冲突域
用第2层和第3层设备分割冲突域或增加冲突域的数量的过程，称为“分段”(Segment)。
Router
Switch、Bridge
Notes: Layer 1 devices do not break up collision domains, Layer 2 and Layer 3 devices do break up collision domains. Breaking up, or increasing the number of collision domains with Layer 2 and 3 devices is also known as segmentation.
Layer 1 devices, such as repeaters and hubs, serve the primary function of extending the Ethernet cable segments. By extending the network more hosts can be added. Since Layer 1 devices pass on everything that is sent on the media, the more traffic that is transmitted within a collision domain, the greater the chances of collisions. Simply put, Layer 1 devices extend collision domains, but the length of a LAN can also be overextended and cause other collision issues.

## Slide 25: 广播域划分
第三层联网设备可以用来划定广播域
只有第3层设备能分割广播域。
Router
Notes: Layer 1 devices do not break up collision domains, Layer 2 and Layer 3 devices do break up collision domains. Breaking up, or increasing the number of collision domains with Layer 2 and 3 devices is also known as segmentation.
Layer 1 devices, such as repeaters and hubs, serve the primary function of extending the Ethernet cable segments. By extending the network more hosts can be added. Since Layer 1 devices pass on everything that is sent on the media, the more traffic that is transmitted within a collision domain, the greater the chances of collisions. Simply put, Layer 1 devices extend collision domains, but the length of a LAN can also be overextended and cause other collision issues.

## Slide 26: 三层设备转发数据流比较
转发数据流遵从的规则：
  第1层设备不对数据进行过滤，只将收到的所有东西都转发到下一网络分段；由第1层设备构建的网络处于同一个冲突域或广播域中；
  第2层设备基于目标MAC地址对数据帧进行过滤；桥接设备形成多个冲突域，但同属于一个广播域；
  第3层设备根据目标IP地址对数据分组进行过滤，路由器只转发目标IP地址位于广播域之外，且路由器能辨别出转发分组的目标位置；第3层设备形成多个冲突域和广播域；
Notes: Data flow in the context of collision and broadcast domains focuses on how data frames propagate through a network. It refers to the movement of data through Layer 1, 2 and 3 devices and how data must be encapsulated to effectively make that journey. Remember that data is encapsulated at the network layer with an IP source and destination address, and at the data-link layer with a MAC source and destination address.
A good rule to follow is that a Layer 1 device always forwards the frame, while a Layer 2 device wants to forward the frame. In other words, a Layer 2 device will forward the frame unless something prevents it from doing so. A Layer 3 device will not forward the frame unless it has to. Using this rule will help identify how data flows through a network.
Data flow through a routed IP based network, involves data moving across traffic management devices at Layers 1, 2, and 3 of the OSI model. Layer 1 is used for transmission across the physical media, Layer 2 for collision domain management, and Layer 3 for broadcast domain management.

## Slide 27: 3.4.1 路由器ROUTER基本概念
所谓“路由”，是指按照一定的策略（路由选择）把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作。而路由器，正是执行这种行为动作的机器设备。
路由器工作在网络层， 用于分割一个广播域，把数据从一个网络发送到另一个网络。
路由器不仅能追踪网络的某一节点，还能和交换机一样，选择出两节点间的最近、最快的传输路径。
路由器是一种连接多个局域网络或网段的网络设备，它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”，以使它们能够相互理解对方的数据，从而构成一个更大的网络。在网络拓扑结构中用图标表示为

## Slide 28: 3.4.1 路由器ROUTER基本概念
SWITCH 1
SWITCH 2
ROUTER 1
A3
A2
A1
B3
B2
B1
A网段
B网段
如果A网段中的A1用户想发送数据给B网段的B2用户（ A网段、B网段不在同一网段），具体的过程是怎样呢？（网络原理回顾中的分组转发算法）
（1）在网络网段间转发报文数据。
（2）为网络间选择最合理的通信路径。
（3）拆分和包装数据包。
（4）不同协议网络之间的连接。
（5）安全功能。

## Slide 29
实际的路由器，主要完成以下几种功能： 一、网络互连：路由器支持各种局域网和广域网接口，主要用于互连局域网和广域网，实现不同网络互相通信；支持本地和远程同时连接。
二、数据处理：提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙 等功能；过滤出广播信息以避免网络拥塞。
三、网络管理：路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。通过设定隔离和安全参数，禁止某种数据传输到网络。

## Slide 30
（1）工作层次不同 ：交换机是工作在OSI／RM开放体系结构的数据链路层，而路由器则设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层（数据链路层），所以它的工作原理相对比较简单，而路由器工作在OSI的第三层（网络层），可以得到更多的协议信息，路由器可以做出更加智能的转发决策。
（2）数据转发所依据的对象不同 ：交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号（即IP地址）来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的，描述的是设备所在的网络，有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的，由网卡生产商来分配的，而且已经固化到了网卡中，一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
3.4.2路由器与交换机的区别联系

## Slide 31
（3）传统的交换机只能分割冲突域，不能分割广播域；而路由器可以分割广播域。 由交换机连接的网段仍属于同一个广播域，广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播，在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。
连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域，广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能，也可以分割广播域，但是各子广播域之间是不能通信交流的，它们之间的交流仍需路由器来实现。
（4）路由器提供了防火墙的服务：路由器仅仅转发特定地址的数据包，不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送，从而可以防止广播风暴。 交换机一般用于LAN内部的连接，交换机归于网桥，是数据链路层的设备，有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于LAN-LAN、LAN-WAN、WAN-WAN之间的连接，可以解决异构网络之间转发分组，作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组，然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络，并采用不同协议。相比较而言，路由器的功能较交换机要强大，但速度相对也慢，价格昂贵。第三层交换机既有交换机线速转发报文能力，又有路由器良好的控制功能，因此得以广泛应用。

## Slide 32: 3.4.3 路由器的路由工作过程
路由器在发送数据时，寻找最佳路径的过程，叫做“路由”。路由的确定发生在网络层，路由选择功能使得路由器能够确定目的地的可用路径，建立包的首选路径。
常见的路由协议如下:
（1）RIP/RIP2（路由信息协议）。
（2）OSPF（开放的最短路径优先）。
（3）IGRP/EIGRP（增强内部网关路由协议）。
（4）BGP（边界网关协议）。
（5）HDLC（高级数据链路控制规程）
（6）PPP（协议点对点协议）
（7）X.25协议（分组交换网络，电信）
（8）Frame Relay（协议帧中继）

## Slide 33: 3.4.3 路由器的路由工作过程
（1）静态路由：静态路由是由人工管理的，优点是网络寻址快捷，适用于网络变动不大的网络系统，不适合复杂的网络环境路由。
（2）动态路由：与静态路由不同，动态路由可以通过路由器自身的学习，自动修改和刷新路由表。动态路由是路由器中的动态路由协议根据网络拓扑情况和特定的要求及变化自动生成的路由条目。动态路由的好处是对网络变化的适应性强，适用于网络环境变化大的网络系统。
路由器的工作过程：从某个端口收到一个数据包，它首先把链路层的包头去掉（拆包），读取目的IP地址，然后查找路由表，若能确定下一步往哪送，则再加上链路层的包头（打包），把该数据包转发出去；如果不能确定下一步的地址，则向源地址返回一个信息，并把这个数据包丢掉。

## Slide 34
3.4.4 路由器的分类
1．按应用分
从应用上来分，路由器可分为内部路由器与边界路由器。
2．按档次分
按性能档次来划分，路由器可分为高、中和低档路由器。
3．按结构分
按结构来划分，路由器可分为模块化结构与非模块化结构。
4．按性能分
按性能来划分，路由器可分为线速路由器和非线速路由器。
5．按功能分
按功能的不同划分，将路由器分为骨干级路由器、企业级路由器和接入级路由器。

## Slide 35
1．按应用分：内部路由器与边界路由器
很明显“边界路由器”是处于网络边缘，用于不同网络路由器的连接；而“中间节点路由器”则处于网络的中间，通常用于连接不同网络，起到一个数据转发的桥梁作用。
由于各自所处的网络位置有所不同，其主要性能也就有相应的侧重，如中间节点路由器因为要面对各种各样的网络。如何识别这些网络中的各节点呢？靠的就是这些中间节点路由器的MAC地址记忆功能。
选择中间节点路由器（内部路由器，实际上更多完成广播域的划分）时就需要在MAC地址记忆功能更加注重，也就是要求选择缓存更大，MAC地址记忆能力较强的路由器。
但是边界路由器由于它可能要同时接受来自许多不同网络路由器发来的数据（数据交换的汇聚点），所以这就要求这种边界路由器的背板带宽要足够宽，当然这也要与边界路由器所处的网络环境而定。

## Slide 36
2.按性能档次分：路由器可分为高、中、低档路由器。
通常将路由器吞吐量大于40Gbps的路由器称为高档路由器，背板吞吐量在25Gbps~40Gbps之间的路由器称为中档路由器，而将低于25Gbps的看作低档路由器。
当然这只是一种宏观上的划分标准，各厂家划分并不完全一致，实际上路由器档次的划分不仅是以吞吐量为依据的，一般是以综合指标来看，不同时期的产品、随着应用的发展档次也会变化。
以市场占有率最大的Cisco公司为例，12000系列为高端路由器，7500以下系列路由器为中低端路由器。
3．按结构分：路由器可分为模块化结构与非模块化结构。
模块化结构的概念类似前面课程讲的模块化交换机
模块化结构路由器一般可随应用的变化而选择不同的模块，灵活性强，功能更强大；灵活地配置路由器模块及功能，以适应企业不断增加的业务需求，非模块化的就只能提供固定的端口。通常中高端路由器为模块化结构，低端路由器为非模块化。

## Slide 37
4．按性能分：线速路由器和非线速路由器
所谓“线速路由器”就是完全可以按传输介质带宽进行通畅传输，基本上没有间断和延时。
通常线速路由器是高端路由器，具有非常高的端口带宽和数据转发能力，能以媒体速率转发数据包；
中低端路由器一般是非线速路由器。
但是一些新的宽带接入路由器也有线速转发能力。

## Slide 38
5．按功能分：骨干级路由器、企业级路由器和接入级路由器
骨干级路由器是实现企业级网络互连的关键设备，它数据吞吐量较大，非常重要。
对骨干级路由器的基本性能要求是高速度和高可靠性。为了获得高可靠性，网络系统普遍采用诸如热备份、双电源、双数据通路等传统冗余技术，从而使得骨干路由器的可靠性一般不成问题。
企业级路由器连接许多终端系统，连接对象较多，但系统相对简单，且数据流量较小，对这类路由器的要求是以尽量便宜的方法实现尽可能多的端点互连，同时还要求能够支持不同的服务质量。
接入级路由器主要应用于连接家庭或ISP内的小型企业客户群体。

## Slide 39: 3.4.5 路由器的硬件基础
1、路由器的硬件部分一般包括 ：中央处理器CPU、闪存FlashMemory、只读存储器ROM、随机读写存储器RAM、非易失性RAM（NVRAM）、输入/输出接口（I/O）等。

## Slide 40: 路由器的结构
路由器是由硬件和软件组成的。路由器的硬件主要由中央处理器、内存、接口以及控制台端口等物理硬件和电路组成；而软件则主要由路由器的IOS(Internetwork 0perating System，网间网操作系统)构成。
中央处理器CPU
路由器和计算机一样，都包含了一个中央处理单元CPU。不同系列、不同型号的路由器，其CPU也不尽相同。CPU是路由器的处理中心，它的性能直接影响到路由器的硬件性能。简单来说，就好像汽车的引擎一样，如果引擎不行，再好的车子也跑不起来，CPU也是同理，没有一个高性能的CPU，路由器的性能也不能得到充分的发挥。 路由器的CPU在路由器中负责配置管理和数据包的转发工作，维护路由器所需的各种表格以及路由运算等等。路由器对数据包的处理速度很大程度上都要取决于CPU的类型和性能。

## Slide 41
路由器中可能有多种内存，例如只读内存ROM、 Flash闪存、DRAM动态内存、非易失性随机存储器NVRAM等。每种内存以不同方式协助路由器工作，主要用来存储配置、路由器操作系统和路由协议软件等内容。路由器的内存有以下几种不同类型：
A、只读内存（ROM）
只读内存的功能与计算机中的ROM BIOS相似，是一种只能读取资料的内存，其代码资料在写入后就不能再进行更改，主要用于系统初始化功能。ROM主要包含以下代码：
（1）系统加电自检代码，用于检测路由器中各硬件部分是否完好；
（2）系统引导区代码，用于启动路由器并载入IOS操作系统；
（3）备份的IOS操作系统，在原有IOS操作系统被删除或破坏时使用。通常备份的IOS操作系统比系统中运行IOS版本略低一些，但也足可用来支持路由器启动和工作。(厂家预装)

## Slide 42
B、 随机存储器（RAM）
RAM的全名为随机存储器，在任何时候都可以进行读写，但是由于它存储的内容在系统重启或关机后将被清除，所以路由器中的RAM通常只被作为临时的存储介质，在运行期间暂时用来存放操作系统和数据，以便路由器能迅速的访问这些信息。RAM和ROM相比，两者的最大区别是RAM在断电以后保存在上面的数据会自动消失，而ROM就不会。
运行期间，RAM中包含路由表项目、ARP缓冲项目、日志项目和队列中排队等待发送的分组。除此之外，还包括运行配置文件、正在执行的代码、IOS操作系统程序和一些临时数据信息。
相当于计算机的内存。

## Slide 43
3、非易失性随机存储器（NVRAM）
非易失性随机存储器也是可读可写的存储器，与RAM所不同的是，NVRAM在系统重新启动或关机之后仍能保存数据。NVRAM仅用于保存路由器的配置文件，所以它的读取速度都比较快，容量也都比较小，通常只有32KB~128KB左右。
4、 闪存（Flash）
闪存是非易失性随机存储器的一种，用于存放当前使用中的IOS。事实上，如果Flash的容量够大，甚至可以存放多个操作系统，这在进行IOS升级时十分有用。当不知道新版IOS是否稳定时，可在升级后仍保留旧版IOS，这样在出现问题时就可以迅速替换到旧版的操作系统，从而避免长时间的网路故障。 实验室的CISCO 2621的flash：32M

## Slide 44
2. 路由器的硬件连接
A．路由器端口
（1）局域网端口
常见的路由器以太网端口主要有RJ-45 TP端口、光纤端口，针对不同的网络连接情况，路由器都有相应的连接端口：
①RJ-45端口
②SC端口、MTRJ接口等光纤端口
路由器的端口类型一般有局域网端口、广域网端口和配置端口。路由器局域网端口用于对不同局域网段进行连接，广域网端口用于对不同类型的广域网络进行连接，配置端口用来与计算机或终端设备进行连接，通过特定的软件对路由器进行配置。

## Slide 45
（2）广域网端口：
路由器主要运用在广域网中，路由器的广域网端口也有很多不同的类型，下面介绍几种常见的广域网端口。
①RJ-45端口：TP
②高速同步串口SERIAL：DDN、帧中继（Frame Relay）、X.25、PSTN
③异步串口ASYNC：主要连接窄带Modem或窄带Modem池
④ISDN BRI端口：主要用于经过
铜线电话PSTN连接到Internet
（3）路由器配置端口
路由器的配置端口有两个，分别是Console和AUX。
①Console端口。
②AUX端口。

## Slide 46
B．路由器的硬件连接
路由器的硬件连接主要包括：与局域网设备之间的连接、与广域网设备之间的连接以及与配置设备之间的连接。
（1）路由器与局域网接入设备之间的连接：
① RJ-45 TP 至RJ-45 TP：路由器---交换机，平行线。
② SC至RJ-45 TP或SC至MTRJ 或MTRJ至RJ45。
（2）路由器与Internet接入设备的连接：
路由器的主要应用是在互联网中，路由器与互联网接入设备的连接情况主要有以下几种：
①同步串行口
②异步串行口连接
（3）路由器配置端口的连接。
路由器配置端口依据配置方式不同，主要有两种连接形式：
①Console端口的连接方式。（本地配置连接，串口，超级终端）
②AUX端口的连接方式。（远程配置或拨号连接，异步端口）

## Slide 47
1．端口种类
2．用户可用槽数
3．CPU
4．内存
5．网管
6．全双工线速转发能力
7．设备吞吐量
8．端口吞吐量
9．路由表能力
10．背板能力
11．丢包率
12．时延
13．冗余
14．路由协议支持
15．互联网组管理协议（IGMP）
16．加密方式
17．热插拔组件
3.4.6 路由器的主要性能指标
18．IPV6的支持

## Slide 48: Cisco路由器产品系列
产品选择要点:
所需路由功能的强弱
端口密度/变换的需求
性能
通常的用户端口
Cisco 700/800 Series
Cisco 1600/1700 Series
Cisco 2500 Series
Cisco 3600 Series
AS 5000 Series
小型公司解决方案
分支机构解决方案
核心部分解决方案
Cisco 12000 GSR Series
Cisco 4000 Series
Cisco 7000 Series
家庭式办公解决方案
Cisco 2600 Series
Notes: Note: The figure of a diagonal with lower end devices to upper end devices will is presented this way to illustrate that there are multiple choices for each need rather than mapping a requirement to specific boxes. For example, home office solutions may range from 700s to 1700s.
Cisco offers a range of router solutions to meet the needs of telecommuters, branch offices, and regional or corporate central sites:
  The Cisco 700 series, designed for home office telecommuters, is a low-cost, easy-to-manage, multiprotocol ISDN router. An 800 series router is also offered for small offices. The 800 router is the lowest end router based on IOS software.
  The Cisco 1000 series routers are a low priced WAN solution.
  The Cisco 1600 series routers, also intended for small remote offices, have a modular slot that accepts a WAN interface card. The 1600 also supports ISDN BRI. The 1700 is similar to the 1600 but includes another WAN interface card slot.
  The Cisco 2500 series is designed for branch offices that require more serial ports, more LAN ports, integrated hub ports, integrated T1 DSU/CSUs, and wider protocol support
  The Cisco 2600 series extends enterprise-class versatility, integration, and power to branch offices with the Cisco 2600series modular access router family. The Cisco 2600 series shares modular interfaces with the Cisco 1600, 1700, and 3600 series, to meet today's branch office needs.

## Slide 49: 3.4.7 常用的路由器相关介绍
家用宽带路由器示例：
1个WAN口，4个LAN 口
适合于家庭、小办公室等
家用ADSL宽带MODEM示例：
1个RJ45：LAN，接网卡或交换机
1个RJ11：接电话线
适合于家庭、小办公室等

## Slide 50
配置口：CONSOLE
备份口：辅助端口，AUX，一般接MODEM远程配置路由器
内部：以太网络端口：LAN，EtherNet ，
外部：WAN口，WIC

## Slide 52: CISCO 路由器物理端口举例介绍
控制口：console
扩展槽:一般Cisco的router都有扩展槽， 可以把 WIC (WAN interface card)插进去的。你可以根据你网络的需求，订购不同的WIC。
Interface：Cisco router的命名是按从右往左，从下往上的顺序排列的。
在有的router里面，一个network module slot里面会有多个interface, 这时候你可以用 s0/0，s0/1，e1/0, e1/1, e1/2等符号来表示。

## Slide 53: 固化的端口
WAN串口可以采用固化方式
2500 路由器—背板一览

## Slide 54
控制口
1603 路由器—背板一览
AUI以太网口
10BaseT以太网口
ISDN BRI S/T
WAN串口可以采用模块化方式
3640 路由器—背板一览
模块化端口
模块
WAN 接口卡WIC
后背板接口
编号规则：
从右到左
从下到上

## Slide 55: 串行连接中的DTE和 DCE比较
Data Terminal Equipment
数据终端设备
WAN连接中用户方的最后设备
Data Communications Equipmen
数据通讯设备
  WAN服务商方的最后通讯设备
  DCE提供时钟
DCE
DTE
调制解调器
通道服务单元/
数据服务单元
S
S
S
S
S
S
DTE
DTE
DCE
DCE
DTE/DCE—责任分界点
Notes: Purpose: This section describes the DTE and DCE.
Emphasize: The DTE end attached to your router and the DCE end attaches the the CSU/DSU (or modem) which is attached to the service provider’s network. DTE and DCE do not refer to male and female connectors.
Note: Data switching equipment (DSE) is an additional term sometimes used to describe the switch components that appear inside the cloud. The DSE adds and removes channels assigned inside the WAN. The DSE connects traffic from various sources to their final destinations through other switches.

## Slide 56: 区分不同的WAN串行连接器
连接到路由器
通过CSU/DSU接入网络
CSU/ DSU
端接用户设备
DTE
DCE
服务商

## Slide 57
两个端口均标有“x”或均没标有“X”时用交叉线（AUTO MDI-X除外）
有且仅有一个端口标记有“ X”时使用直连线.
1x
2x
3x
4x
1x
2x
3x
4x
1x
2x
3x
4x
一般，在交换机或路由器的以太网络端口上，标“1”或“1X”有不同的含义：
标“1”：MDI-II，标“1X”：MDI-X

## Slide 58
防火墙FIREWALL防火墙是隔离本地和外部网络的一道防御系统；
或者说，防火墙是位于两个(或多个)网络间，实施网络之间访问控制的
一组组件集合。
早期低端的路由器大多没有内置防火墙功能，而现在的路由器几
乎普遍支持防火墙功能，有效的提高网络的安全性，只是路由器内置
的防火墙在功能上要比专业防火墙产品相对弱些。
防火可以使企业内部局域网（LAN）网络与Internet之间或者与
其他外部网络互相隔离、限制网络互访用来保护内部网络。
3.4.7 防火墙技术
网络拓扑结构中用图标表示为

## Slide 59: 3.4.7.1 典型的防火墙具有以下三个方面的基本特性：
（一）内部网络和外部网络之间的所有网络数据流都必须经过防火墙
这是防火墙所处网络位置特性，同时也是一个前提。因为只有当防火墙是内、外部网络之间通信的唯一通道，才可以全面、有效地保护企业网部网络不受侵害。 防火墙适用于用户网络系统的边界，属于用户网络边界的安全保护设备。所谓网络边界即是采用不同安全策略的两个网络连接处，比如用户网络和互联网之间连接、和其它业务往来单位的网络连接、用户内部网络不同部门之间的连接等。防火墙的目的就是在网
络连接之间建立一个安全控制点，通过允许、
拒绝或重新定向经过防火墙的数据流，实现
对进出内部网络的服务和访问的审计和控制。
典型的防火墙体系网络结构如图所示。
从图中可以看出，防火墙的一端连接企事业
单位内部的局域网，而另一端则连接着互联
网。所有的内、外部网络之间的通信都要经
过防火墙。

## Slide 60: （二）只有符合安全策略的数据流才能通过防火墙
防火墙最基本的功能是确保网络流量的合法性，并在此前提下将网络的流量快速的从一条链路转发到另外的链路上去。从最早的防火墙模型开始谈起，原始的防火墙是一台“双穴主机”，即具备两个网络接口，同时拥有两个网络层地址。防火墙将网络上的流量通过相应的网络接口接收上来，按照OSI协议栈的七层结构顺序上传，在适当的协议层进行访问规则和安全审查，然后将符合通过条件的报文从相应的网络接口送出，而对于那些不符合通过条件的报文则予以阻断。因此，从这个角度上来说，防火墙是一个类似于桥接或路由器的、多端口的（网络接口>=2）转发设备，它跨接于多个分离的物理网段之间，并在报文转发过程之中完成对报文的审查工作。如下图：

## Slide 61: （三）防火墙自身应具有非常强的抗攻击免疫力
这是防火墙之所以能担当企业内部网络安全防护重任的先决条件。防火墙处于网络边缘，它就像一个边界卫士一样，每时每刻都要面对黑客的入侵，这样就要求防火墙自身要具有非常强的抗击入侵本领。它之所以具有这么强的本领,防火墙操作系统本身是关键，只有自身具有完整信任关系的操作系统才可以谈论系统的安全性。其次就是防火墙自身具有非常低的服务功能，除了专门的防火墙嵌入系统外，再没有其它应用程序在防火墙上运行。当然这些安全性也只能说是相对的。
分区：内部网、外部网、DMZ区
DMZ是英文“demilitarized zone”的缩写，中文名称为“隔离区”，。它是为了解决安装防火墙后外部网络不能访问内部网络服务器的问题，而设立的一个非安全系统与安全系统之间的缓冲区，这个缓冲区位于企业内部网络和外部网络之间的小网络区域内，在这个小网络区域内可以放置一些必须公开的服务器设施。另一方面，通过这样一个DMZ区域，更加有效地保护了内部网络，因为这种网络部署，比起一般的防火墙方案，对攻击者来说又多了一道关卡。

## Slide 62
3.4.7.2 典型的防火墙分类：见链接文件
传统硬件防火墙的端口：一般3个，分别连接内网、外网、DMZ（非军事化区），现在一些新的硬件防火墙往往扩展了端口，常见四端口防火墙一般将第四个端口做为配置口、管理端口。
很多防火墙还可以进一步扩展端口数目，有空的插槽可以扩充。
连接方式：RJ45-TP ， 光纤SC/MTRJ等
速率：100M，1000M

## Slide 63: 3.4.7.3 防火墙硬件参数、性能指标
防火墙硬件参数是指设备使用的处理器类型或芯片及主频，内存容量，闪存容量，网络接口，存储容量类型等数据。
1、并发连接数：是指防火墙或代理服务器对其业务信息流的处理能力，是防火墙能够同时处理的点对点连接的最大数目，它反映出防火墙设备对多个连接的访问控制能力和连接状态跟踪能力，这个参数的大小直接影响到防火墙所能支持的最大信息点数。
衡量防火墙性能的重要指标：
2.吞吐量：是指在没有帧丢失的情况下，设备能够接受的最大速率。
吞吐量的大小主要由防火墙内网卡，及程序算法的效率决定，尤其是程序算法，会使防火墙系统进行大量运算，通信量大打折扣。因此，大多数防火墙虽号称100M防火墙，由于其算法依靠软件实现，通信量远远没有达到100M,实际只有10M-20M。纯硬件防火墙，由于采用硬件进行运算，因此吞吐量可以达到线性90-95M,是真正的100M防火墙。 对于中小型企业来讲，选择吞吐量为百兆级的防火墙即可满足需要，而对于电信、金融、保险等大公司大企业部门就需要采用吞吐量千兆级的防火墙产品。

## Slide 64
3.安全过滤带宽：是指防火墙在某种加密算法标准下，如DES(56位)或3DES（168位）下的整体过滤性能。它是相对于明文带宽提出的。一般来说，防火墙总的吞吐量越大，其对应的安全过滤带宽越高。
4.防火墙的用户数限制：分为固定限制用户数和无用户数限制两种。前者比如SOHO型防火墙一般支持几十到几百个用户不等，而无用户数限制大多用于大的部门或公司。要注意的是，用户数和并发连接数是完全不同的两个概念，并发连接数是指防火墙的最大会话数（或进程），每个用户可以在一个时间里产生很多的连接，在购买产品时要区分这两个概念。
5.VPN的支持： “Virtual Private Network”， “虚拟专用网络”。顾名思义，虚拟专用网络我们可以把它理解成是虚拟出来的企业内部专线。它可以通过特殊的加密的通讯协议在连接在Internet上的位于不同地方的两个或多个企业内部网之间建立一条专有的通讯线路，就好比是架设了一条专线一样，但是它并不需要真正的去铺设光缆之类的物理线路。这就好比去电信局申请专线，但是不用给铺设线路的费用，也不用购买路由器等硬件设备。目前，绝大部分防火墙产品都支持VPN功能，但也有少部分不支持，建议在选购时注意此参数。

## Slide 65
6.IDS功能：是英文“Intrusion Detection Systems”的缩写，中文意思是“入侵检测系统”。专业上讲就是依照一定的安全策略，对网络、系统的运行状况进行监视，尽可能发现各种攻击企图、攻击行为或者攻击结果，以保证网络系统资源的机密性、完整性和可用性。
我们做一个形象的比喻：假如防火墙是一幢大楼的门锁，那么IDS就是这幢大楼里的监视系统。一旦小偷爬窗进入大楼，或内部人员有越界行为，只有实时监视系统才能发现情况并发出警告。 不同于防火墙，IDS入侵检测系统是一个监听设备，没有跨接在任何链路上，无须网络流量流经它便可以工作。因此，对IDS的部署，唯一的要求是：IDS应当挂接在所有所关注流量都必须流经的链路上。

## Slide 66
7.防火墙管理：是指对防火墙具有管理权限的管理员行为和防火墙运行状态的管理，管理员的行为主要包括：通过防火墙的身份鉴别，编写防火墙的安全规则，配置防火墙的安全参数，查看防火墙的日志等。
防火墙的管理一般分为本地管理、远程管理和集中管理等。
在防火墙的管理中，最为常见的是通过SNMP进行管理，SNMP是英文“Simple Network Management Protocol”的缩写， “简单网络管理协议”。